# Дом для круглогодичного проживания

Артикул проекта: ДК-22  Общая площадь: 107 кв. метров.

План дома:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1. Фундамент – Свайно-винтовой состоящий из 26 свай. Между фундаментом и обвязочным венцом прокладывается рубероид в 2 слоя. Фундамент обшивается снаружи Панелями цветом под «Камень».

2. Обвязочный венец – двойной, выполняется из бруса 150х150мм. Брус запиливается в « пол дерева» и сколачивается на гвозди.

3. Лаги пола выполнены из бруса 40х150мм на ребро с шагом 60-70см

4. Пол первого этажа многослойный : черновой пол выполняется из полуобрезной доски ,толщиной 20мм., на него кладется «изоспан» или его аналог, поверх него кладется утеплитель рулонный 150мм. толщиной, сверху лаг пола настилается чистовой пол из сухой шпунтованной доски толщиной 36мм.

5. Угловые стойки выполнены из бруса 150х150 мм.

6.Промежуточный каркас дома выполнен из бруса 40х150 мм. с шагом 60 – 70 см,  утепление стен плитовое 150 мм., проложенное с двух сторон «изоспаном» или его аналогом.

7. Снаружи каркас дома обшивается плитами ОСБ ,  толщиной 9мм, сверху них  Сайдинг цвет  . Изнутри каркас обшивается сухой вагонкой хвойных пород класса Б .

8. Перегородки первого этажа выполнены из  бруска 40х100 мм . С двух сторон обшиваются вагонкой хвойных пород класса Б.

9. Высота потолка первого этажа 240см.

10. Потолок первого этажа подшивается сухой вагонкой  хвойных пород класса Б к межэтажным перекрытиям.

11. Межэтажные перекрытия выполнены из бруса 40х150мм с шагом 80-100см .

12. Межэтажное утепление 150 мм рулонное, проложенное с двух сторон «изоспаном» или его аналогом.

13. Чистовой пол второго этажа выполнен из сухой шпунтованной доски толщиной 36мм.

14.  Второй этаж изнутри обшивается сухой вагонкой хвойных пород класса  Б. Утепление стен второго этажа  150 мм плитовой. Утепление потолка второго этажа 150 мм – рулонное. Утеплитель с двух сторон прокладывается «изоспаном» или его аналогом.

15. Перегородки второго этажа  выполнены из  бруска 40х100 мм., с двух сторон обшиваются вагонкой хвойных пород класса Б.

16. Высота потолка второго этажа 230см (мансарды)

17. Фронтоны крыши снаружи обшиваются: панелями толщиной 9мм, сверху них  Сайдинг цвет «Халва».

18. Карнизы, шириной 30-50 см , подшиваются сайдингом, цвет «Халва»

19. Стропила выполняются из бруска 40х150мм

20. Обрешетка выполняется из полуобрезной доски, толщиной 20 мм, которая прибивается к стропилам с шагом 10-15см

21. Крыша – двухскатная, прямая

22. Кровля – ондулин, цвет «Коричневый» с подкровельной пленкой «изоспан» или его аналог.

23. Торцевые элементы выполнены из вагонки хвойных пород класс Б

24.Двери филенчатые 86х206 см 8шт., входная металлическая производства Россия.

25.Окна:

-Деревянные, зимние с двойным остеклением,  с открывающейся створкой, с фурнитурой 1200х1000 мм. 6шт.,

-Деревянные, зимние с двойным остеклением , трехстворчатое,  с открывающимися двумя створками, с фуритурой  1200х1800   мм. 5шт.,

26. Все окна и двери с двух сторон отделываются обналичкой.

27. Горизонтальные и вертикальные углы отделываются деревянным плинтусом.

28. Крыльцо открытое с перилами и балясинами под отдельной кровлей.

29. Бытовка 3х2.3

В строительстве используются материалы длиной до шести метров, поэтому допускается стыковка материалов.

Стоимость в данной комплектации:  1 450 000 рублей.

Дом на фото построен в декабре 2013 года в Клинском районе Московской области.

Желаете стать обладателем такого же дома?

Наши офисы:

г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 21 
Ближайшее метро: м. Кузьминки (1,2 км) и м. Рязанский Проспект (1,8 км)
График работы: 9:00 - 17:00
Рекомендуем предварительно созваниваться.
Телефон: +7(495) 640-07-79
Телефон: +7(495) 544-21-84

СПб, м. пл. Александра Невского, ул. Профессора Ивашенцова, д. 1
График работы: 9:00 - 17:00
Рекомендуем предварительно созваниваться.
Телефон: 8 812 640-07-79
E-mail: info@domabrys.ru

## Реквизиты компании:

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОЛОГА"

ИНН: 5313013952

ОГРН: 1135331001662

Ссылка на спецпредложение: http://www.domabrys.ru/action.html

Ссылка на проект: http://www.domabrys.ru/karkasnye-doma/karkasny-dom-6x10.html